Jalousien Leistungsmerkmale

Beschreibung

Horizontale Innenjalousie mit Aluminiumlamellen konvex / konkav gebogen, 0,18 – 0,22 mm Stärke. Elastisch, schlagfest, einbrennlackiert. Lamellen wendbar zur Lichtdosierung, in unterschiedlichen Lamellenbreiten erhältlich in 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm.

Oberschiene

U-Profil Stahlblech einbrennlackiert.

Unterschiene

Geschlossenes, 2-teiliges Stahlblech Profil, einbrennlackiert.

Behang

In unterschiedlichen Lamellenbreiten erhältlich in 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm.

Bedienung

Öffnen und Schließen mittels unterschiedlicher Bedienoptionen wie Schnurzug / Wendestab, Ketten- oder Kurbelbedienung: Wartungs- und korrosionsfreie Getriebetechnik. Je nach Anlagengröße mit Getriebe 1 : 1 oder Planetengetriebe

3 : 1, verspannte Bedienung und Elektromotor möglich.

Ausstattung

Schnüre mit Einlage. Leiterkordel schrumpf- und reckarm aus hochreißfestem Polyester. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf die Lamellen abgestimmt. Alle beanspruchten Teile und Zubehörteile aus abriebfestem, glasklarem Kunststoff.

Anlagen optional mit Pendelsicherung aus Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt.

Montage

Decken- oder Wandmontage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Separate Trägervarianten für Glasleiste oder Klemmträgermontage auf dem Fensterflügel.